МЧСРФ

ПРИКАЗ

21 июля 2005 г. 										№ 575

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2005 г.

Регистрационный N 7032

«Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»

В соответствии с Положением о министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г.  № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Собрание законодательства российской Федерации, 2004, N28, ст. 2882), приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок содержания к использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время.

Министр	С.К. Шойгу

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 сентября 2005 г.

Регистрационный № 7032

Приложение

к приказу МЧС РФ

от 21 июля 2005 г. N 575

Порядок

содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в

мирное время

I. Общие положения

1. Настоящий порядок содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время  [далее  -  Порядок) требования по содержанию и использованию защитных сооружений гражданской обороны: (далее - ЗС ГО) в мирное время.

II.  Порядок содержания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время

2.	Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную
готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их
в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия
для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное Время, так и
в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в
готовности к использованию в организациях могут создаваться формирования
по их обслуживанию.

При этом необходимо обеспечить сохранность:

защитных свойств как ЗС ГО в целом, как и отдельных его элементов; герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;

инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

- При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

перепланировка помещений;

устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; нарушение герметизации и гидроизоляции;

демонтаж оборудования;

применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;

загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов; оштукатуривание натолкав и стен помещений;

облицовка стен керамической плиткой;

окрашивание резиновых деталей уплотнения,  резиновых амортизаторов,  хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими

данными инженерно-технического и специального оборудования;

установка и эксплуатация приборов  и  оборудования,  застройка  территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО.

- Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъемных
перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их
демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых,  но
не более чем за 6 часов.

- Инженерно-техническое и специальное оборудование, средства связи
и оповещения ЗС ГО необходимо содержать в исправном   состоянии и
готовности к использованию по назначению.

6.	Содержание,  эксплуатация,  текущий  и плановый ремонты инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения осуществляются в соответствии с технической документацией.

7. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в  мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

8. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО:

вентиляционных сметем защищенной дизельной электростанции;

фильтров-поглотителей;

предфильтров;

фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;  средств регенерации воздуха;

аварийных резервуаров для сбора фекалий. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

9. При использовании ЗС ГО В Мирное время необходимо:

поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;

обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;

проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;

закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;

обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток;

содержать аварийные безнапорные емкости для литьевой воды в чистоте;

закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;

законсервировать дизельные электростанции;

обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

10. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

III. Порядок использования защитных сооружений гражданской обороны в

мирное время

11.	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. N 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданский обороны»( ЗС ГО в мирное время могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения.

12.	Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении
обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям
данного функционального назначения под:

санитарно-бытовые помещения;

помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей,  паров и газов, опасных для людей и не требующие естественного освещения;

технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

гаражи для легковых автомобилей,  подземные стоянки автокаров и автомобилей;

складские помещения для хранений несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

спортивные помещения  (стрелковые тиры и залы  для  спортивных занятий);

помещения бытового обслуживания населения  (ателье, приемные пункты и др.);

вспомогательные (подсобные) помещений лечебных учреждений.

13. При использовании ЭС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при переводе ЗС ГО на режим убежища в срок не более 6 часов.

14.	Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом  обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

15.	Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время
запрещается, за исключением помещений санузлов.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

# Footnotes

( Собрание законодательства  Российской Федерации,  1999,  N 49, ст. 6000.